# P R O G R A M S K I   Z A D A T A K

# za izradu  UP-a  Donja Lastva

##### I	PRAVNI  OSNOV

Pravni osnov za donošenje Programskog zadatka za izradu UP-a Donja Lastva  sadržan je u članu  31 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“ broj 51/08, 40/10, 34/11,  47/11, 35/13, 39/13 i 33/14) i Programu uređenja prostora Opštine Tivat za 2015.godinu („Sl. list CG“-opštinski propisi broj 15/15), koji je u II  kvartalu planirao donošenje Odluke o pristupanju revidiranju i izradi UP-a Donja Lastva.

II	PLANSKI  OSNOV

Planski osnov za izradu UP-a Donja Lastva  daje  “PUP Tivat do 2020. godine”, Odluka o donošenju PUP-a Tivta do 2020. godine objavljena je u “Sl.listu CG”-opštinski propisi broj 24/10.

U PUP-u Tivat, UP Donja Lastva  je obilježen kao planska zona 2.1 u planskoj cjelini 2. Donja Lastva.

III  POSTOJEĆA PLANSKA DOKUMENTACIJA

Za ovo područje je 1987.godine donešen UP Donja Lastva u sklopu Urbanističkih projekata za oživljavanje sedam seoskih naselja u opštini Tivat („Službeni list SRCG“ – opštinski propisi br. 20/87), koji je rađen na osnovu smjernica iz GUP-a Tivat .. Obrađivač Plana je bio  CEP - Centar za planiranje urbanog razvoja Beograd, a rađen je u mjerilu 1:500.

Zbog specifičnosti ambijentalnih cjelina Urbanistički projekti nemaju vremensko ograničenje, ali se u skladu sa odredbama iz novog Zakona i PUP-a Tivta moralo pristupiti revidiranju i izradi predmetnog UP-a Donja Lastva.

Obuhvat gore navedenog  UP-a je 2,33ha, ali je izmjenom Zakona, kao i donošenjem PUP-a Tivta  dio predmetnog prostora, onaj između mora i objekata (morsko dobro) stavljen u nadležnost Ministarstva i taj prostor je obuhvaćen  PPPNMD i DSL-om Sektor 21.

Takodje dio predmetnog obuhvata je obradjen i  planskim dokumentom Izmjene i dopune DUP-a Lastva-Seljanovo-Tivat-Gradiošnica  ( »Sl.list CG-opštinski propisi« broj 32/09).

IV OBUHVAT I GRANICE UP-a DONJA LASTVA

Površina UP-a je cca 1,94 ha

Granica obuhvata UP-a definisana je  u grafičkom prilogu, koji je sastavni dio Odluke o pristupanju izradi  UP-a Donja Lastva i obuhvata prostor ambijentalne cjeline između magistralne saobraćajnice i mora u dužini cca 314m.

Podloge i mjerilo

UP se radi u mjerilu 1:500, na ažurnim topografsko katastarskim podlogama, ovjerenim od strane Uprave za nekretnine.

Kako je, prema mišljenju Inženjerske komore Crne Gore,  potrebno da ponuđač, odnosno obrađivać Plana, posjeduje između ostalih licenci i licencu za izradu geodetskih podloga, to je obaveza obrađivača Plana da izradi ažurnu topografsko katastarsku podlogu i istu ovjeri kod nadležne Uprave za nekretnine.

UP se radi u digitalnoj formi u skladu sa Uputstvom za primjenu Pravilnika o  bližem sadržaju i formi planskog dokumenta/ kriterijumima namjene površina/ elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima (templejti za korišćenje grafičkih simbola) – model „MonPlanGML“ („Sl.list CG“ broj 24/10 i 33/14), a isporučuje u analognoj i digitalnoj formi u skladu sa Ugovorom o izradi DUP-a i Pravilnikom o načinu uvida, ovjeravanja, potpisivanja, dostavljanja, arhiviranja, umnožavanja i čuvanja planskog dokumenta, („Sl.list CG“ broj 71/08).

##### V	METODOLOGIJA

U postupku izbora modela koji proističe iz predloženog metodološkog postupka i programskog zadatka za izradu UP-a Donja Lastva treba obezbijediti osnove za realizaciju u smislu:

- pravne zasnovanosti i usaglašenosti sa planovima višeg reda

- preuzimanje ulaznih podataka iz planova višega reda u smislu tretmana prostora, funkcija i infrastrukturnih mreža,

- sagledavanje ulaznih podataka i smjernica iz  UP-a Donja Lastva i  Izmjena i dopuna DUP-a Lastva-Seljanovo-Tivat-Gradiošnica i planskih dokumenata susjednih/kontaktnih područja i kompatibilnosti sa susjednim DUP-om Donja Lastva

- razmatranja potreba korisnika prostora i potencijalnih investitora izraženih kroz anketu i  javnu raspravu.

-    sagledavanje mišljenja, stavova i prijedloga sadržanih u aktima koja će Sekretarijat pribaviti od

mjerodavnih organa, privrednih društava, ustanova u skladu sa članom 38 Zakona o uređenju

prostora i izgradnji objekata

Plansko rješenje mora proisteći iz integralnog sagledavanja ulaznih podataka i smjernica koje daju planovi višega reda i podaci dobijeni od mjerodavnih državnih  institucija i administrativnih tijela koja će obezbijediti Organ nadležan za pripremne poslove na izradi UP-a.

U PUP-u su dati osnovni modaliteti zaštite, odnosno opšte odredbe i načelni stavovi zaštite graditeljske baštine.

Za sve nivoe planiranja i projektovanja preporučuje se primjena  metodologija zaštite spomenika kulture.  U sklopu navedene metodologoje potrebno je između ostalog obraditi slijedeće:

-dokumentaciju o postojećem stanju cjeline i objekata,

-istorijat sa fazama razvoja,

-izvorni izgled i naknadne intervencije na objektu,

-stilsko-arhitektonsku valorizaciju,

-analizu stanja materijala i konstrukcija,

-pojave i uzroke ugroženosti,

-obnovu istorijske arhitekture,

-saniranje konstrukcije,

-rekonstrukciju i adaptaciju za savremenu namjenu.

Iscrpnost dokumentacije i izrada planskih rješenja za objekte zavisi od njegove kompleksnosti i spomeničkog značaja, a isti su obrađeni i kroz UP Donja Lastva i Izmjene i dopune DUP-a Lastva-Seljanovo-Tivat-Gradiošnica

U sklopu projekta Oživljavanja 13 ambijentalnih cjelina u opštini Tivat, tokom 1986.godine, izrađen je UP ambijentalne cjelinu Donja Lastva u kojem su obrađeni svi elementi graditeljske baštine.

Uz snimak tada postojećeg stanja na terenu, izrađen je i snimak objekata, sa ponuđenim idejnim rješenjima za njihovu rekonstrukciju i data detaljna urbanistička i tehnička uputstva kojih bi se i danas trebalo generalno pridržavati prilikom rekonstrukcije i sanacije arhitektonskih elemenata, njihovih proporcija i materijala.

U savremenoj teoriji i praksi zaštite kulturnih dobara, posebno graditeljske baštine, primjenjuje se princip da se zaštitom obuhvata sveukupnost prostora.

Kod pristupanja radovima na pojedinačnim spomenicima kulture, kao što su: sakralni objekti, objekti profanog karaktera, utvrđenja i drugi objekti kulturno-istorijskog značaja mora se osigurati učešće odgovarajućih stručnjaka kvalifikovanih za tu vrstu radova u svim fazama rada, kako u pripremno-istraživačkim, tako i u građevinsko-operativnim.

##### PUP-om je obrađen Plan rekonstrukcije i sanacije starih dijelova naselja u poglavlju 7.5.2

»Tretman postojećih dijelova naselja, a naročito vrijednih urbanih i ruralnih urbanističko-arhitektonskih cjelina zauzima važno mjesto u konceptu plana. Problemi sanacije urbanih cjelina tim više su izraženiji, što se nova izgradnja stambenih i javnih sadržaja po pravilu planira u neposrednom kontaktu sa postojećim djelovima grada.

Najvažniji zahvat rekonstrukcije svakako su cjeloviti radovi na sanaciji ambijentalnih ruralnih cjelina. Obnova se mora vršiti sistemski, na temelju detaljno razrađenih urbanističkih projekata. Detaljnu rekonstrukciju pojedinih objekata potrebno je izvesti u skladu s konzervatorskom dokumentacijom. Revitalizacija ambijentalnih cjelina ne sastoji se samo od konzervacije i zaštite pojedinih objekata i ambijenata, već je potrebno provesti i sistematski realizovati planirane namjene, naročito one koje predstavljaju ekonomsku osnovu za uključenje u savremene privredne tokove (turistička djelatnost, zanatstvo, poljoprivreda).«

##### VI	PROSTORNI MODEL

Opšte polazne odredbe i smjernice za izradu UP-a

Planska cjelina 2.  –  Donja Lastva,  planska zona 2.1 UP Donja Lastva

Izvod iz tabelarnog pregleda u PUP-u:

| planska zona | Planska jedinica | planska podjedinica | indeks zauzetosti zemljišta (z) | indeks izgrađenosti zemljišta (i) | površina ha | oblik intervencije* | primjedba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 UP Donja Lastva |  |  | 0,13 | 0,33 | 2,33 korigovano 1,94 ha | UR |  |

U procesu izrade UP-a treba se u svemu pridržavati odredbi projektnog zadatka, a smjernice za izradu, planirani kapaciteti  i stanovništvo dati su u PUP-u Tivta do 2020.godine. Cijeli zahvat  predstavlja vrijednu graditeljsku ambijentalnu cjelinu, koja je PUP-om prepoznata kao zona turizma.

Planirani oblik intervencije je urbanističko pretežno dovršeni predjeli, preciznije- Urbana revitalizacija (1a).

# »PC 2. Donja Lastva

Planska cjelina Donja Lastva, prostorno je odvojena od gradskog centra potokom Seljanovo, predstavlja zaokruženu i relativno samostalnu prostornu cjelinu. Razvija se kao značajan lokalni centar u kojem se razvijaju uslužne djelatnosti, specijalna i osnovna opskrba. Potrebno je obezbijediti ustanove kao što je osnovna škola, vrtić, ambulanta, ustanove za kulturu.

Prostorna okosnica Donje Lastve je današnji magistalni pravac koji će izgradnjom brze saobraćajnice - obilaznice izgubiti veći dio svog prometnog opterećenja, pa je uz njega (gradska avenija) predviđena mješovita namjena i lociranje glavnina centralnih sadržaja. Obalni pojas, od ambijentalne cjeline Donje Lastove do potoka Seljanovo razvijaće se prvenstveno sadržajima posredno ili neposredno u funkciji turizma sa atraktivnim sadržajima uz šetalište uz more (Lungo mare).

Individualna stambena gradnja planira se dogradnjom i zaokruživanjem stambenih zona sjevernoistočno od današnje magistrale u prostoru do nove obilaznice Tivta, tako da rezidencijalne zone koriste prednosti kvalitetnog položaja na blagim padinama Vrmca.

Građena struktura  (4.1.2.2)

Urbano tkivo šireg gradskog područja Tivta čine urbani raster tradicionalnog grada (Tivat centar), ambijentalne cjeline graditeljskog nasljeđa (Lepetane, Donja Lastva), urbani blokovi kolektivne stambene gradnje i rasuto urbano tkivo individualne gradnje.

Za skladno dugoročno poboljšanje slike grada (image Tivta) važno je prvenstveno:

- sačuvati obim građene supstance u okviru postojećih mjera ili ga čak postepeno smanjiti,

- afirmisati specifične vrjednosti u pojedinim prostorima grada

- sažeti i rekonstruisati degradirane zone,

- rekonstruisati koridor buduće gradske avenije i pažljivo planirati regulacionu liniju kao i oblikovanje fasada odnosno građevinske strukture koje ga definišu,

- vizuelno i oblikovno istaknuti ulaze u pojedina naselja (getway),

- razvijati i povećati izbor tipova javnih i stambenih zgrada na osnovu istorijskih uzoraka lokalne tradicije,

- rekonstruisati i sanirati područja raspršene gradnje na padinama Vrmca sa racionalnijom  tipologijom organizovane terasaste gradnje prilagođene strmini terena i poštovanja ‘prava pogleda (na more)’.

Važni elementi građene strukture grada su svakako objekti, koji imaju značaj  vizuelno istorijskih repera. U obuhva predmetnog planskog dokumenta to je  palac Nikolić.

      - Na prostoru Opštine Tivat nalaze se sljedeće kategorije kulturne baštine: crkvene građevine (40), profana arhitektura (19), naselja i stambene cjeline (13), arheološka nalazišta (12), fortifikaciona arhitektura, istorijska groblja i spomen obilježja istorijskim događajima i ličnostima.

- U zahvatu ovog planskog dokumenta to su:

- - naselja i stambene cjeline – Donja Lastva

- - crkvene građevine - Sv. Roko

- - profana arhitektura - 	Stambeni kompleks kapetana Nikolića

- -	Kompleks Zmajevića

Kulturne djelatnosti (4.2.4.4)

Kulturne institucije su skoncentrisane u užem gradskom području, naročito u zonama Tivat i Donja Lastva – Seljanovo kao i u novom centru Radovići – Donji Radovići. Pored tih lokacija potrebno je domovima kulture ponovo vratiti osnovnu funkciju. Jedan od takvih objekata je i Dom kulture u Donjoj Lastvi.

Površine za pejsažno uređenje (7.1.1.2)

Zelene površine u naseljenom dijelu opštine kategorizovane su kao površine za pejzažno uređenje. Skladno sa pravilnikom određene su površine javnog korišćenja, površine ograničenog korišćenja i površine za specjalne namjene.

Površine ograničenog koriščenja: turizam

Usmjerenje / mjera 1: Područje namijenjeno turizmu mora nuditi takođe i otvorene prostore za opštu upotrebu. Za postizanje prepoznatljivosti dozvoljena je upotreba neautohtonog rastinja. Zbog uključenosti u širi kontekst i zbog isticanja lokalnih karakteristika upotreba autohtonog rastinja kako u reprezentativnim baštama tako i u parkovima i na platoima je obavezna, a posebno u dijelu koji se neposredno veže na postojeći prirodni pejzaž. Na urbanim predjelima važno je istaknuti još više urbani karakter lokacije i omogućiti poprečne veze između lungo mare i gradske avenije. Posebno je važno da lungo mare, koji siječe to područje, namjene prostora oblikovno i programski dopunjuje i podupire.

Primjenjuje se u planskoj cjelini Donja Lastva (PZ 2.1).

# Izvod iz PUP-a:

»1a. Urbana revitalizacija

Ovaj način intervencije odnosi se, uglavnom, na ambijentalne cjeline.

Funkcionalna zastarjelost i fizička dotrajalost ovih područja, posledice su dugogodišnje orjentacije urbanističke politike u širenju grada na novim lokacijama i u radikalnoj rekonstrukciji postojećeg urbanog tkiva. Zbog toga su poremećene socijalne, ekonomske i kulturne funkcije ovih područja, kojima je, u međuvremenu, kao istorijskim cjelinama ili pojedinačnim ambijentima i objektima, priznata značajna društveno-kulturna vrijednost.

Samo kompleksnom urbanom revitalizacijom, na osnovu jedinstvenog nacrta koji uključuje pored prostorne i socijalno-ekonomsku komponentu, moguće je obezbjediti ovim područjima razvoj osnovnih funkcija: stanovanje, turizam, zanatstvo i poljoprivreda u funkciji turizma.

Urbana revitalizacija sadrži mjere zaštite, sanacije i rekonstrukcije (rušenje uz nadomjesnu gradnju sa istom ili novom funkcijom). U urbanističkom smislu zaštita se odnosi na: mjere za očuvanje urbanističko-oblikovnog identiteta, prezentaciju kulturnih spomenika u prostoru, očuvanje postojeće namjene prostora i isključivanje funkcija, koje bi mogle imati negativan uticaj; zaštita urbanog kapaciteta, sprečavanje suviše intenzivnog korišćenja prostojećih površina. Sanacija je glavna mjera urbane revitalizacije i obuhvata otklanjanje nedostataka u građenoj supstanci, saobraćajnom sistemu, servisima, uslugama, komunalnim vodovima i objektima. Usmjerena je u opšte funkcionalno organizacijsko i ambijentalno poboljšanje područja. Uključuje upotrebu neizgrađenih površina (dogradnju), obnovu, modernizaciju i rekonstrukciju pojedinih objekata. Rekonstrukcija je kao najradikalnija mjera u oblicima obnavljanja urbanog tkiva, vezana samo za manje intervencije, prije svega, rušenje pojedinih sasvim dotrajalih objekata, ili onih koji su za rušenje zbog prioritetnih funkcija zaštite i prezentacije kulturnog naslijeđa ili neophodnog uređenja (bezbednost) saobraćaja.

U socijalnom smislu revitalizacija se odnosi na oživljavanje primarne stambene funkcije područja ambijentalnih cjelina, računajući sa potrebama, prije svega novog stanovništva i sa potrebama različitih socijalnih grupa (starije osobe, osobe sa niskim dohocima...). Sanacija u socijalnom smislu obuhvata prije svega mjere za poboljšanje socijalne strukture ovih područja. Socijalni plan kao komponenta plana revitalizacije mora sadržati i mjere za finansiranje stambene obnove (npr. Sistem kreditiranja privatnih vlasnika kulturno značajnih objekata).

Ekonomska revitalizacija znači organizovani, akcioni pristup, povezan sa koncentracijom sredstava za obnovu s jedne strane i uvođenje ekonomski uspješnih djelatnosti ,koje će povećati društveno-ekonomski značaj područja, sa druge strane. Ove djelatnosti treba da su u skladu sa mogućnostima prostora i sa stambenim značajem područja (ne smiju generirati veći saobraćaj, veću upotrebu energije,.....).«

UTU  za urbanističke parcele definisati građevinskom i regulacionom linijom, dok koeficijente izgrađenosti i zauzetosti parcele nije potrebno iskazivati jer su u pitanju postojeći objekti tradicionalnog tipa gradnje koji se u tom obliku moraju zadržati. Postojeću spratnost i visinu objekata, kao i eventualne dogradnje potrebno je jasno iskazati kroz idejna rješenja objekata, a sve u skladu sa Pravilnikom o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima („Sl. list CG“ broj 24/10).

Revitalizaciji objekata pristupiti u skladu sa konzervatorskim načelima i sveobuhvatno ih sagledati u saradnji sa Regionalnim zavodom za zaštitu spomenika kulture Kotor, a kao polazna osnova za sve je postojeći UP Donja Lastva, koji se ima tretirati kao bazna studija, jer sadrži elemente Studije zaštite kulturnih dobara.

U tabelarnom prikazu za svaku UP naznačiti da li se radi o postojećem ili novoplaniranom objektu i da li je u ruševnom ili upotrebnom stanju. Kroz plan intervencija jasno regulisati da li se zadržava postojeći objekat ili se daje mogućnost rekonstrukcije  u smislu dogradnje, nadgradnje, sve definisano kroz parametre spratnosti i površine. Idejnim rješenjima za svaki objekat dati konkretne smjernice za planirane intervencije.

Bez obzira na ažurnost geodetskih podloga, uvidom na terenu provjeriti postojanje svih  objekata, s obzirom da ruševine nisu uvijek ažurno prikazane.

Kod rješavanja nivelacije i regulacije obezbijediti sve elemente za efikasno korišćenje funkcionalnih cjelina, kao i njihove veze sa kontaktnim zonama.

#### Infrastruktura

Kompletnu infrastrukturu rješavati u skladu sa PUP-om i uslovima javnih preduzeća nadležnih za njihovo gazdovanje, vodeći računa o planskim rješenjima u kontakt zonama (DUP Donja Lastva).

Obaveza je kroz sva infrastrukturna rješenja u UP-u obezbijediti i prikazati priključak svake urbanističke parcele, odnosno objekta, na gradsku infrastrukturnu mrežu (struja, voda, kanalizacija, telefon, saobraćaj).

U grafičkom prilogu PUP-a, broj 05 - Prostorni koncept razvoja infrastrukturnih sistema prikazana je cijela  infrastrukturna mreža, a u njegovom tekstualnom dijelu po poglavljima su obrađeni svaka zasebno:

5.1 Saobraćaj - U grafičkom prilogu potrebno je dati poprečne presjeke saobraćajnica, definisati kote raskrsnica, kote karakterističnih tačaka saobraćajnica, kao i načine  priključaka urbanističkih parcela na saobraćajnicu.

5.2 Vodovod i kanalizacija

5.2.1 Vodovod - U toku izrade UP-a obavezna je saradnja sa JP “Vodovod i kanalizacija” Tivat.

5.2.2 Kanalizacija - Prioritet je  izgradnja kanalizacionog sistema, a sve do konačne izgradnje kanalizacionog sistema potrebno je uz objekte na pripadajućoj im parceli planirati biološki uređaj za prečišćavanje otpadnih voda.

5.3 Elektrika - Za svaku TS potrebno je odrediti i urbanističku parcelu.

5.4 Telekomunikaciona infrastruktura

5.5 Evakuacija otpada-UP-om je potrebno prikazati lokacije za odlaganje dnevnog otpada iz stambenih objekata uz sabirne saobraćajnice.

###### Hortikultura

Gradsko zelenilo, površine za pejzažno uređenje naselja i elementi sistema urbanog zelenila,  klasifikuju se prema režimu korišćenja I svi su obrađeni u PUP-u. Gradsko zelenilo javnog korišćenja obuhvata: parkove, park šume, zone rekreacije između stambenih naselja, Lungo- mare, zelenilo uz saobraćajnicu, zelenilo na površinama centralnih djelatnosti, mješovite namjene i turizma. Gradsko zelenilo ograničenog korišćenja obuhvata: sportsko rekreativne površine, zelenilo u kompleksima stanovanja, školstva, kulture, turizma.

Slobodne i zelene  površine obogatiti hortikulturnim i poljoprivrednim vrstama karakterističnim za područja mediteranskih i lokalnih klimatskih uslova.

Projektovati karakteristične elemente parterne arhitekture i urbanog mobilijara u skladu sa tradicionalnim rješenjima.

Na urbanističkim parcelama koje izlaze na glavne saobraćajnice u zoni duž sobraćajnice investitora treba obavezati da zasadi i prostor ozeleni sa jasno definisanim vrstama, kako bi se naglasio i taj ptostor odvojio od saobraćajnog koridora.

Parcelacija

Grafički prilog sa parcelacijom uraditi na kopiji geodetskih podloga u R 1:500. Deformacije svesti na minimum. Isti mora sadržati tjemena planiranih saobraćajnica, kao i sve druge analitičke podatke neophodne za prenošenje plana na teren.

Grafički prikaz urbanističkih parcela sa objektima mora biti prikazan na svim grafičkim prilozima, sa jasno definisanim granicama urbanističke parcele, odnosno granicama prema susjednim parcelama i jasnim granicama pripadnosti zemljišta saobraćajnicama.

S obzirom da se u grafičkom prilogu ne mogu prikazati sve moguće situacije, potrebno je u tekstualnom dijelu detaljno iskazati sva pravila za  objekte na parceli.

##### VII	FAZE REALIZACIJE

U procesu izrade Plana potrebno je predvidjeti faznu realizaciju, zasnovanu na ekonomskim parametrima, pravnim i prostornim ograničenjima.

##### VIII 	SADRŽAJ PLANA

Obim, nivo obrade, sadržaj plana, kao i faze izrade i dostavljanja UP-a  moraju biti u skladu sa odredbama iz:

- Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, (Sl.list CG broj 51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14);

- Pravilnika o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenom grafičkim simbolima, (Sl.list CG broj 24/10 i 33/14);

- Uputstvo za primjenu Pravilnika (templejti za korišćenje grafičkih simbola) – model „MonPlanGML“

- Pravilnika o načinu uvida, ovjeravanja, potpisivanja, dostavljanja, arhiviranja, umnožavanja i čuvanja planskog dokumenta, (Sl.list CG broj 71/08)

Ulazni podaci:

-PUP Opštine Tivat do 2020.godine „Službeni list CG“ – opštinski propisi 24/2010

- UP Donja Lastva „Službeni list SRCG“ – opštinski propisi broj 20/87

- Izmjene i dopune DUP-a Lastva-Seljanovo-Tivat-Gradiošnica  ( »Sl.list CG-opštinski propisi« broj 32/09)

- DUP Donja Lastva „Službeni list RCG“ – opštinski propisi broj 3/13

-Lokali plan upravljanja otpadom 2009 – 2013 -„Službeni list CG“ – opštinski propisi 26/09

-Lokalni Plan zaštite životne sredine 2011-2015 -„Službeni list CG“ – opštinski propisi 21/11

Faze izrade UP-a

a) Izrada i ovjera ažurnih katastarsko geodetskih podloga

b) Koncept odnosno preliminarno rješenje Plana

- konceptualno rješenje UP-a, koje pored dispozicije izgrađene strukture uključuje i koncept interne  saobraćajne i infrastrukturne mreže, sa vizijom razvoja i načinima unapređenja sredine.

- koncept zajednički razmatraju obrađivač i lokalna uprava

c) Nacrt UP-a

- sadržaj nacrta UP-a mora biti u skladu sa odredbama Zakona kao i Pravlnikom, modelom i uputstvom

- forma mora biti prikladna za izlaganje na javni uvid

d) Prijedlog UP-a

- sadržaj UP-a mora biti u skladu sa odredbama Zakona i PUP-a

- Odgovore na primjedbe zajednički razmatraju obrađivač i lokalna uprava

- Prijedlog Plana u analognoj i digitalnoj formi izraditi i dostaviti za potrebe slanja Ministarstvu,

a radi dobijanja saglasnosti

- Sažetak Plana odnosno ’’netehnički izvještaj’’ za odbornike

- Separat sa UTU-a za sve faze realizacije UP-a, u skladu sa čl.29 Zakonom o uređenju

prostora i izgradnji objekata,

e) UP

- Plansko rješenje usvojeno na Skupštini Opštine Tivat

Ovaj Programski zadatak je sastavni dio Odluke o pristupanju izradi  UP-a Donja Lastva.

Sekretar Sekretarijata                                                                 Predsjednik opštine

Tatjana Jelic, dipl.pravnik                                                       Ivan Novosel, dipl.ecc.