PRIJEDLOG

Na osnovu članova 4 i 6 Zakona o komunalnim djelatnostima ("Sl. list RCG", broj 16/95), člana 155 Zakona o vodama (»Sl. list RCG«, broj 27/07 i »Sl. list CG«, broj 32/11 i 47/11) i člana 31 Statuta Opštine ("Sl. list RCG-opštinski propisi",broj 40/04 i 26/06 i „Službeni list CG-opštinski propisi“, broj 12/11,21/11 i 3/13) , Skupština Opštine Tivat na sjednici održanoj dana _________________,donijela je

ODLUKU

o javnom vodosnabdijevanju

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovom Odlukom se propisuju način i uslovi vodosnabdijevanja grada, naselja gradskog karaktera i drugih naselja na teritoriji opštine Tivat, kao i upravljanje, korišćenje, održavanje i zaštita javnog vodovoda.

Vodosnabdijevanje u smislu ove odluke podrazumjeva zahvatanje, nabavku, tretman i isporuku vode za piće i druge potrebe korisnika vodovodne mreže, do mjernog instrumenta korisnika, obuhvatajući i mjerni instrument (vodomjer).

Član 2

Javni vodovod u smislu ove odluke čine:

- izvorišta sa zaštitnim zonama;

- crpne stanice sa potrebnom elektromašinskom i drugom opremom;

- uređaji za pripremu vode za piće;

- primarna i sekundarna vodovodna mreža sa svim uređajima i objektima;

- rezervoari;

- priključci od uličnog cjevovoda do glavnog mjernog instrumenta uključujući taj instrument i ventil prije vodomjera , na granici urbanističke parcele;

- šahte  i mjerni instrumenti (u daljem tekstu: vodomjeri).

Član 3

Korisnici usluga u smislu ove odluke su fizička i pravna lica čiji su objekti priključeni na tehničke sisteme za vodosnabdijevanje (u daljem tekstu: korisnici).

Korisnik nekretnine (zakupac, podzakupac, stanar, i sl.) smatraće se korisnikom, u smislu ove Odluke, ako je vlasnik obavezu plaćanja pisanim ugovorom prenio na korisnika nekretnine, te isti dostavio Društvu.

Član 4

Poslove vodosnabdijavanja obavlja privredno društvo koje je registrovano za  obavljanje poslova vodosnabdijevanja čiji je osnivač Opština (u daljem tekstu: Društvo).

Vršenje poslova iz stava 1 ovog člana povjerava se posebnom odlukom nadležnog organa jedinice lokalne samouprave.

Društvo obavezno učestvuje u izradi razvojnih programa opštine Tivat, u oblasti uredjenja prostora i uređenja građevinskog zemljišta.

Radi zaštite javnog interesa Društvo je ovlašćeno da učestvuje u vršenju stručnog nadzora nad izgradnjom sistema za vodosnabdijevanje kao i svih objekata u sastavu tog sistema ukoliko nije neposredni izvođač.

Član 5

Pod održavanjem javnog vodovoda podrazumjeva se redovno održavanje, investiciono održavanje, obavljanje potrebnih rekonstrukcija i otklanjanje kvarova, čime se obezbeđuje funkcionisanje mreže, crpnih stanica i ostalih uređaja i objekata javnog vodovoda, radi isporuke dovoljnih količina vode i obezbjeđenja potrebnog pritiska vode.

Član 6

Objekte i uređaje javnog vodovoda iz člana 2 ove odluke, osim šahte  vodomjera, održava Društvo.

II USLOVI I NAČIN PRUŽANJA USLUGA

Član 7

Društvo je dužno da u redovnim uslovima, svim korisnicima isporučuje dovoljne količine ispravne vode i omogući pritisak na mjestu spoja vodomjera sa javnom vodovodnom mrežom prema uslovima koji su predviđeni posebnim propisima.

Član 8

Drustvo je dužno da sa korisnikom usluge javnog vodosnabdijevanja zaključi ugovor u pisanoj formi.

Član 9

Društvo je dužno da sprovodi sve zaštitne mjere propisane za izvorišna područja, u zoni neposredne sanitarne zaštite.

U slučaju iznenadnog i nekontrolisanog zagađenja vode na izvorišnom području, društvo je obavezno da odmah prekine isporuku vode za piće sa zagađenog izvorišta, spriječi štetne uticaje na kvalitet i higijensku ispravnost vode i nakon toga ispravnu vodu ponovo pusti u eksploataciju.

O razlozima prekida vodosnabdijevanja iz  stava 2 ovog člana, Društvo je dužno odmah obavijestiti korisnike.

Član 10

Voda za piće koja se preko javnog vodovoda distribuira korisnicima u fizičkom, hemijskom i bakteriološkom pogledu mora zadovoljavati standarde kvaliteta u skladu sa važećim propisima.

Društvo vrši kontrolu higijenske ispravnosti kvaliteta vode za piće.

Nadzor nad ispravnošću i kvalitetom vode vrši ovlašćeno  pravno lice.

Član 11

Kad usled više sile ili razloga kojeg nije bilo moguće predvidjeti ili spriječiti, dođe do smanjenog obima ili prekida u snabdijevanju vodom, društvo je dužno da vodu distribuira u skladu s redom prvenstva utvrđenim posebnom odlukom organa jedinice lokalne samouprave u skladu sa zakonom i da odmah preduzme mjere na otklanjanju uzroka poremećaja, kako bi se obezbjedila kontinuirana distribucija vode.

U slučaju smanjenja dotoka ili nestašice vode na izvorištima u sušnim periodima godine, društvo  je dužno da odmah, a najkasnije u roku od 24 časa, donese posebni plan isporuke vode na području opštine, uz saglasnost nadležnog organa lokalne uprave i da o tome putem sredstava javnog informisanja i na drugi odgovarajući način obavijesti korisnike.

Član 12

Ako se prekid u vodosnabdijevanju predviđa zbog planiranih rekonstrukcija i drugih radova na postrojenjima i uređajima vodosnabdijevanja, društvo je dužno da o tome, preko sredstava javnog informisanja i na drugi odgovarajući način, obavijesti korisnike najkasnije 3 dana prije nastanka predviđenih prekida.

U slučaju iznenadnog kvara na javnom vodovodu društvo može i bez prethodnog obavještenja da isključi sa javnog vodovoda pojedine korisnike, ali je dužno da odmah po isključenju obavijesti korisnike o razlogu i vremenu trajanja isključenja.

Član 13

Služba zaštite i spašavanja i ostali subjekti koji učestvuju u gašenju požara imaju pravo da za potrebe gašenja požara koriste vodu sa hidranta i drugih točećih mjesta na vodovodnim instalacijama bez naknade.

Mjesta na kojima se nalaze hidranti moraju biti obilježena, obezbijeđena i saobraćajno dostupna.

Društvo je dužno da Službi zaštite i spašavanja dostavi spisak svih hidranata na uličnoj vodovodnoj mreži i da je obavijesti o svakom ukinutom ili novoizgrađenom hidrantu u roku od 7 dana od dana nastale promjene.

Član 14

Sve radove na uređajima javnog vodovoda izvodi Društvo ili drugo pravno lice kojem te poslove povjeri Društvo.

Član 15

Korisnici su dužni da svoje vodovodne instalacije održavaju u ispravnom stanju i da se pridržavaju odredaba ove odluke.

Član 16

Vlasnici, odnosno nosioci prava korišćenja na nepokretnosti priključene na sistem javnog vodovoda solidarno odgovaraju za obaveze koje proističu iz ove odluke.

Član 17

U slučaju promjene vlasnika ili nosioca prava korišćenja na nepokretnosti, sva prava i obaveze prelaze na novog vlasnika, odnosno korisnika.

U slučaju kad ima  više novih vlasnika, sva prava i obaveze prelaze na nove vlasnike srazmjerno veličini vlasničkog udjela, odnosno na vlasnika kojeg sporazumno odrede.

Novi vlasnici solidarno odgovaraju za sve obaveze.

Član 18

Utrošak vode u slučaju neispravnosti vodomjera utvrđuje se prema utrošku vode u istom mjesecu prethodne godine kada je vodomjer bio ispravan.

Ukoliko se utrošak vode ne može utvrditi po prethodnom stavu isti će se utvrditi na osnovu prosjeka potrošnje vode za prethodna tri mjeseca.

Član 19

Službenim licima Društva sa ovlašćenjima ili posebnim pisanim nalogom mora se dozvoliti pristup nepokretnosti, odnosno prostorijama u kojima se nalaze instalacije, uređaji i potrošna mjesta spojena sa javnim vodovodom radi izvršenja određenih radova.

Službena lica Društva u slučajevima iz stava 1 ovog člana su dužni da pokažu korisniku ovlašćenje odnosno nalog prije početka izvršenja radova.

Član 20

Korisnici mogu zahtjevati od Društva pregled njihovih instalacija i uređaja, kao i kontrolu utroška vode ukoliko je to izvodljivo, a naknada za takav rad pada na teret korisnika.

O izvršenom pregledu instalacija, korisniku se dostavlja zapisnik.

Član 21

U vrijeme restrikcija u snabdijevanju vodom zabranjeno je svako rasipanje i neracionalno trošenje vode (zalijevanje bašta, poljoprivrednih površina, pranje vozila, punjenje bazena i sl.).

Član 22

Zabranjeno je neovlašćeno koristiti vodu, a naročito:

- oštećivanje ili uklanjanje sa potrošnog mjesta vodomjera ili plombe na njemu;

- odvajanje ogranka ispred vodomjera (nelegalni priključak);

- otvaranje ventila na priključku ili pred vodomjerom zatvorenim od strane društva;

- snabdijevanje drugih nekretnina vodom, bez dozvole Društva;

- neovlašćeno uzimanje vode iz protivpožarnih hidranata;

- uzimanje vode sa javnih česama u druge svrhe, izuzev za piće;

- izvođenje radova  u zonama neposredne zaštite izvorišta;

- samovoljno priključenje sa ili bez vodomjera, na javni vodovod;

- neovlašćeno obavljanje djelatnosti vodosnabdijevanja;

- korišćenje vode preko neregistrovanog priključka;

- okretanje vodomjera suprotno od smjera za mjerenje potrošnje vode.

Član 23

Korisnici su dužni da u cilju sprječavanja neracionalne potrošnje vode redovno održavaju u ispravnom stanju  vodovodne instalacije i točeća mjesta.

U slučaju da društvo  ustanovi nedostatke ili neispravnosti na instalacijama ili uređajima dužno je da o tome upozori korisnika i odredi mu rok za dovođenje instalacija, odnosno uređaja u ispravno stanje.

III PRIKLJUČIVANJE NA JAVNI VODOVOD

Član 24

Vlasnici objekata na području sa izgrađenim javnim vodovodom dužni su nekretninu priključiti na javni vodovod u skladu sa odredbama ove odluke i zakonom.

Vlasnici objekata iz stava 1 ovog člana, mogu se priključiti na javni vodovod, na području gdje nije izgrađena kanalizaciona mreža, samo pod uslovom da je prethodno riješeno pitanje odvođenja i tretmana otpadnih voda iz objekta.

Član 25

Vodovodne instalacije korisnika spajaju se sa javnim vodovodom na mjestu povezivanja sa vodomjerom.

Vodovodni priključak može biti trajan ili privremeni.

Član 26

Privremeni vodovodni priključak se daje za potrebe privremenih objekata,  gradilišta i za poljoprivredne nasade.

Zahtjev za privremeni vodovodni priključak odnosno za priključenje objekta na vodovodnu mrežu podnosi vlasnik i/ili zakupac.

Uz zahtjev iz stava 2 ovog člana  prilaže se  odobrenje odnosno uvjerenje  nadležnog organa .

Prestankom potrebe za korišćenje privremenog priključka ili istekom roka za koji je donijeto rješenje o postavljanju privremenog objekta korisnik je dužan da privremeni vodovodni priključak odjavi.

Ugradnja crpnih uređaja i hidrofora na vodovodnim instalacijama korisnika može se vršiti samo pod uslovima i na osnovu saglasnosti koje propisuje Društvo.

Član 27

Na zahtjev organa uprave, odnosno organa lokalne uprave nadležnog za poslove uređenja prostora, Društvo izdaje uslove za izradu tehničke dokumentacije.

Uslovi iz stava 1 ovog člana naročito sadrže podatke o položaju postojeće vodovodne mreže i njenim kapacitetima, uslovima pod kojima je dozvoljeno priključenje, lokacije budućih vodomjera, kao i ostale podatke od značaja za izradu tehničke dokumentacije.

Društvo je dužno da po zahtjevu iz stava 1 ovog člana odluči u roku od 7 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Za izdavanje uslova iz stava 1 ovog člana ne plaća se taksa, naknada, odnosno drugi troškovi izdavanja.

Član 28

Društvo priključak iz člana 2 stav 1 alineja 6 postavlja i ugrađuje samo na osnovu građevinske dozvole i tehničke dokumentacije u skladu sa zakonom, ili drugim propisom kojim se uređuju pitanje izgradnje objekata.

Član 29

Individualni stambeni objekat koji se priključuje na javni vodovod mora imati sopstveni vodomjer koji se nalazi van objekta, prema utvrđenim uslovima društva.

Objekat u etažnoj svojini, mora imati za svaki ulaz glavni vodomjer koji se nalazi van objekta, prema utvrđenim uslovima društva.

Investitori objekata iz stava 2 ovog člana su u obavezi da za svaki posebni dio objekta ugrade posebni vodomjer.

Član 30

Društvo vrši priključivanje objekta na javni vodovod na osnovu pisanog zahtjeva.

Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana investitor prilaže: građevinsku dozvolu, izvod iz projekta vodovodnih instalacija objekta i dokaz o uplati naknade na ime troškova priključivanja.

Priključak se mora izvesti najkasnije 15 dana od dana prijema zahtjeva.

Član 31

Vodomjeri moraju biti smješteni u posebnim zatvorenim šahtama  koja se izvode o trošku investitora.

Šahta  se izvodi prema uslovima iz člana 27 stav 2 ove odluke.

Član 32

Šahtu  za vodomjer održava korisnik o svom trošku i stara se da uvijek bude čisto i pristupačno.

Ugrađivanje, skidanje, premještanje, održavanje i popravku vodomjera i vodomjerne armature vrši Društvo.

Korisnik plaća vrijednost vodomjera i armature prilikom njihovog ugrađivanja.

Član 33

Šahtu za vodomjer korisnik je dužan prilagoditi propisanim uslovima u roku od 30 dana od dana prijema pisane opomene Društva. Ako se u određenom roku šahta  ne prilagodi, snabdijevanje vodom će se obustaviti sve dok se ne dovede u propisano stanje.

Troškove isključenja i ponovnog priključenja na javni vodovod snosi korisnik.

IV ODRŽAVANJE VODOVODNOG PRIKLJUČKA

Član 34

Izvedeni priključci i vodomjeri na priključcima prenose se na upravljanje Društvu čime Društvo preuzima obavezu njihovog održavanja.

Član 35

Troškove otklanjanja štete nanesene priključku i vodomjeru od strane korisnika ili lica za koje je on po zakonu odgovoran, snosi korisnik.

Član 36

Održavanje vodomjera obuhvata: popravku vodomjera, baždarenje vodomjera i održavanje ventila ispred vodomjera.

Društvo je obavezno da vrši ispitivanja i baždarenja vodomjera u skladu sa posebnim propisima.

Član 37

Korisnik može da zahtijeva da se ispita ispravnost vodomjera. Zahtjev se podnosi u pisanoj formi. Društvo je dužno postupiti po zahtjevu u roku od 8 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Ako se ustanovi da je vodomjer neispravan količina isporučene vode obračunava se po prosječnoj potrošnji za isti period u prethodnoj godini, odnosno prema potrošnji iz prethodnog mjeseca tekuće godine ukoliko nema podataka o potrošnji prethodne godine za isto vremensko razdoblje.

Troškove ispitivanja ispravnosti vodomjera snosi Društvo osim u slučaju kada  se ustanovi da je vodomjer ispravan.

U slučaju iz stava 3 ovog člana sve troškove kontrole kao i troškove demontaže vodomjera snosi korisnik.

Član 38

Za izvršenje popravki na vodovodnoj mreži, priključku  i vodomjeru, nije potrebna saglasnost / dozvola vlasnika nepokretnosti, ali je Društvo dužno da ga o namjeravanim radovima prethodno obavijesti.

Ako se radi o izuzetno hitnim radovima Društvo ima pravo da odmah otpočne sa radovima, a vlasnika o tome obavijesti u toku izvođenja radova.

Član 39

Svaki kvar na priključku ili vodomjeru i njegovoj armaturi korisnik je obavezan da odmah prijavi Društvu.

Društvo je dužno da u roku od 48 časova preduzme mjere za otklanjanje kvara.

V VODOVODNE INSTALACIJE I UREĐAJI NA OBJEKTIMA

Član 40

Unutrašnja vodovodna instalacija počinje iza vodomjera i obuhvata glavne i razdijeljene vodovodne cijevi i ulazne i razvodne vodove do pojedinih potrošnih uređaja.

Održavanje instalacija iz prethodnog stava pada na teret korisnika.

Član 41

Vodovodne instalacije objekta moraju biti zaštićene od uticaja spoljne temperature i fizičkih oštećenja.

Član 42

Vodovodne cijevi se po pravilu ne mogu ukrštati sa kanalima za odvod otpadnih voda, a ako je to neophodno vodovodna cijev se mora provući kroz zaštitnu cijev i pod uslovima iz člana 27 stav 2 ove odluke.

Radi zaštite cjevovoda i sprečavanje oštećenja pojas sanitarne zaštite određuje se:

- oko glavnih cjevovoda i u zavisnosti od konfiguracije terena iznosi po 2 m od osovine cjevovoda sa obje strane, a za cjevovode za vodosnabdijevanje do 200 stanovnika, po 1 m od osovine cjevovoda sa obje strane;

- oko potisnih cjevovoda 3 m od osovine sa obje strane;

U pojasu zaštite nije dozvoljena izgradnja objekata, postavljanje uređaja i vršenje radnji koje na bilo koji način mogu zagaditi vodu ili ugroziti stabilnost cjevovoda.

Sve radove na zaštiti i obezbjeđenju cjevovoda, postrojenja i uređaja izvodi Društvo ili drugi izvođač pod nadzorom Društva a na teret investitora.

VI PRAVA I OBAVEZE DRUŠTVA

Član 43

Društvo je dužno naročito da:

- trajno i redovno obavlja poslove vodosnabdijevanja grada i drugih naselja na području opštine gdje je izgrađen javni vodovod i prenijet na upravljanje društvu,

- održava u funkcionalnom i ispravnom stanju javni vodovod sa svim objektima i uređajima,

- planira i predlaže  modernizaciju, proširivanje i usklađivanje kapaciteta javnog vodovoda u skladu sa potrebama i razvojnim programima opštine,

- planira i usklađuje svoje planove sa planskim dokumentima opštine,

- izvrši priključenje objekata na javni vodovod u roku od 15 dana od podnošenja zahtjeva, ako su ispunjeni svi propisani uslovi, i

- otkloni prijavljeni kvar na vodovodnoj mreži u roku od 48 sati.

Član 44

Društvo će privremeno uskratiti korisniku isporuku vode u sljedećim slučajevima:

- ako ugradi crpni uređaj ili hidrofor na javni vodovod suprotno članu 27 ove odluke;

- ako vodomjer okrene suprotno od smjera za mjerenje protoka vode;

- ako samovoljno priključi na javni vodovod vodu sa drugog izvorišta;

- ako stanje kućne vodovodne instalacije ugrožava zgradu ili prouzrokuje štete drugim objektima;

- ako nastane veći kvar ili smetnje na kućnoj instalaciji;

- ako se na vodovodnom priključku pojavi električni napon;

- ako neracionalno koristi vodu u vrijeme restrikcije;

- ako se bespravno priključi na vodovodnu mrežu;

- ako onemogući iz bilo kojih razloga očitavanje vodomjera duže od dva mjeseca;

- ako preduzima bilo kakve štetne radnje na vodovodnom priključenju;

- ako bez saglasnosti Društva na svoju kućnu instalaciju priključi objekat drugog fizičkog ili pravnog lica;

- ako u roku od 2 mjeseca i pored ispostavljenih računa ne plati naknadu za utrošenu vodu;

- ako se u predviđenom roku ne priključi na kanalizacioni sistem,

- po nalogu inspekcijskih službi.

Član 45

Nakon otklanjanja uzroka zbog kojih je došlo do privremenog uskraćivanja pružanja usluga, Društvo je dužno da nastavi pružanje usluga odmah, a najkasnije u roku od 24 časa od otklanjanja razloga za isključenje.

Troškove privremenog uskraćivanja pružanja usluga (isključenja i ponovnog priključenja) u slučajevima iz člana 43 ove odluke snosi korisnik.

Korisnik je dužan da prije ponovnog priključenja dostavi dokaz da je uplatio troškove.

Član 46

Društvo je dužno da, u redovnim uslovima, vrši isporuku vode za zajedničke potrebe i to: pranje i polivanje ulica i zalivanje zelenih javnih površina.

Uslovi i način isporuke vode za potrebe iz prethodnog stava određuju se ugovorom koji Društvo zaključuje sa korisnikom usluga.

VII PRAVA I OBAVEZE KORISNIKA USLUGA

Član 47

Korisnik može koristiti vodu isključivo za potrebe svog domaćinstva, poslovnog prostora, odnosno prema namjeni utvrdjenoj ugovorom.

Član 48

Investitori objekata u etažnoj svojini su obavezni da, nakon dobijanja upotrebne dozvole za objekat, dostave Društvu primjerak svakog zaključenog ugovora o kupoprodaji posebnog dijela stambene zgrade ili poslovnog prostora, radi unošenja vlasnika u evidenciju korisnika.

Član 49

Korisnik može otkazati korišćenje usluge vodosnabdijevanja pisanim zahtjevom najmanje 15 dana prije prestanka korišćenja.

Korisnik je obavezan da Društvu plaća cijenu za izvršenu uslugu sve do prestanka korišćenja ove usluge.

Član 50

Korisnik je dužan da Društvu pisanim putem prijavi sve promjene od značaja za pružanje usluga (promjena vlasnika, broja članova porodičnog domaćinstva, privremenog odsustva i sl.) u roku od 7 dana od dana nastanka promjene, prilažući kopiju važeće isprave kojom se dokazuje nastala promjena.

U slučaju promjene korisnika (zbog promjene vlasništva i dr), dosadašnji korisnik ostaje u statusu korisnika i obveznika plaćanja sve do kraja tekućeg mjeseca.

Ukoliko korisnik kojeg Društvo vodi u evidenciji korisnika pravovremeno ne dostavi važeću ispravu kojom dokazuje promjenu iz stava 1. ovog člana, ima obavezu izmirenja pružene usluge do momenta njenog dostavljanja.

U slučaju smrti dosadašnjeg korisnika, promjene iz stava 1 ovog člana dužni su prijaviti njegovi nasljednici.

Prije vršenja svake promjene u licu korisnika, dotadašnji korisnik je dužan podmiriti sve dospjele obaveze davaocu.

VIII OBRAČUN I NAPLATA IZVRŠENIH USLUGA

Član 51

Korisnik plaća utvrđenu cijenu usluga koja obuhvata sledeće elemente:

-pretplatu za pogonsku spremnost vodovodne mreže i mjernih  instrumenata u visini od 3(tri) m3 vode mjesečno,

-cijenu isporučene količine vode.

Cijenu iz stava 1 alineja 2  utvrđuje organ upravljanja Društva u skladu sa zakonom.

Na cijenu iz stava 2 ovog člana saglasnost daje Skupština Opštine.

Član 52

Količina isporučene vode se utvrđuje očitavanjem na vodomjeru.

Isporučene količine vode utvrđuju ovlašćeni radnici Društva na osnovu razlike stanja na brojilu vodomjera na kraju i početku vremenskog perioda za očitavanje.

Prilikom utvrđivanja količine isporučene vode očitavaju se samo cijele jedinice mjere za koje je utvrđena cijena.

Član 53

Korisnik je dužan da omogući očitavanje vodomjera i ima pravo da prisustvuje očitavanju. Očitavanje se obavlja po rasporedu koji utvrđuje Društvo.

Radi kontrole instalacija, kada je to potrebno, očitavanje se može obaviti i u drugom vremenu uz prethodno obavještavanje korisnika ili njegovog ovlašćenog predstavnika.

Član 54

Kod objekata u etažnoj svojini, u kojima posebni djelovi objekta nemaju vodomjere, količine isporučene vode raspoređuje se prema broju korisnika posebnog dijela objekta.

Član 55

Ako u objektima u kojima postoji glavni vodomjer i posebni vodomjeri ugrađeni uz prethodno odobrenje Društva, količina isporučene vode korisnicima se mjeri očitavanjem posebnih vodomjera.

Ako postoji razlika u stanju potrošnje vode između glavnog vodomjera i zbira potrošnje sa posebnih vodomjera, istu snosi Skupština stanara odnosno solidarno svi korisnici.

Član 56

Prigovor na obračun isporučene vode korisnik može izjaviti Društvu pisanim putem u roku  i na način propisan zakonom.

Društvo je dužno da po prigovoru odluči u roku i na način propisan zakonom i o tome obavijesti korisnika.

Član 57

Procjenu isporučene količine vode, kada korisnik onemogući očitavanje vodomjera, Društvo utvrđuje u skladu sa članom 18 ove odluke.

Član 58

Plaćanje isporučene vode vrši se u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa.

Plaćanje se vrši uplatom na žiro račun Društva.

Isporučena voda za zajedničke potrebe (pranje i polivanje ulica, zalivanje javnih površina i sl.) plaća se po cijeni koju ugovore korisnik i Društvo.

Član 59

Korisnici vode za koje se utvrdi da su neovlašćeno priključeni na vodovodnu mrežu dužni su da nadoknade štetu društvu zbog nedozvoljenog korišćenja vode.

Društvo će pri isključenju korisnika koji se nedozvoljeno priključio utvrditi štetu procjenom na osnovu hidraulične propusnosti vodomjera za cijeli period postojanja  nelegalnog priključka. U slučaju nemogućnosti utvrđivanja perioda nelegalnog priključka obračun se vrši za protekli period od 3 mjeseca.

Procjenjenu štetu korisnik je dužan nadoknaditi prije dobijanja priključka.

Član 60

Društvo je dužno da spriječi rasipanje vode. U slučaju prekomjerne potrošnje Društvo može na zahtjev korisnika da vrši pregled kućnih vodovodnih instalacija i kontrolu utroška vode u cilju davanja potrebnih uputstva za štednju vode.

Korisnici su dužni da se pridržavaju dobijenih uputstava za štednju vode.

IX NADZOR

Član 61

Upravni nadzor nad sprovođenjem ove odluke vrši organ lokalne uprave nadležan za komunalne poslove i poslove vodoprivrede.

Inspekcijski nadzor vrši Služba komunalne policije.

X PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 62

Društvo je dužno da uskladi svoje poslovanje i opšte akte sa odredbama ove odluke u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Član 63

Društvo je u obavezi da sa dosadašnjim korisnicima javnog vodosnabdijevanja zaključi ugovor  iz člana 8 ove odluke, u roku od dvanaest mjeseci  od početka primjene Zakona o zaštiti potrošača (»Službeni list CG«,broj 2/14).

Član 64

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o vodosnabdijevanju (»Službeni list RCG-Opštinski propisi«, broj 17/99).

Član 65

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore - opštinski propisi".

Broj:___________                                                            SKUPŠTINA OPŠTINE TIVAT

Tivat,_____________                                                                   PREDSJEDNIK,

Ivan Novosel

IZVJEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE O

NACRTU ODLUKE O JAVNOM VODOSNABDIJEVANJU

OPŠTINE TIVAT

Skupština Opštine Tivat je Zaključkom broj  0304-242 od 12. 12. 2013. godine                utvrdila Nacrt odluke o javnom vodosnabdijevanju  i Nacrt odluke stavila na javnu raspravu, te obavezala nadležni Sekretarijat da shodno Odluci o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova sačini i sprovede PROGRAM JAVNE RASPRAVE.

Shodno citiranom programu:

- Javna rasprava je trajala 36 dana

- Javna rasprava je održana u periodu od 17.12.2013.godine do 22.01.2014. godine

Nacrt Odluke je:

- objavljen na internet sajtu Opštine Tivat – www.opstinativat.com; i na sajtu Radio Tivat –www.radiotivat.com

- bio dostupan svim zainteresovanim građanima u zgradi organa uprave Opštine Tivat – ulazni hol.

Javna rasprava je održana:

- Sa opštinskim organima lokalne uprave 14.01.2014. godine sa početkom u 10 h u Sali za sastanke na drugom spratu zgrade Opštine Tivat.

- Sa Savjetom za razvoj i zaštitu lokalne samouprave i Odborom za planiranje prostora i stambeno komunalne poslove (matični odbori) 15.01.2014. godine sa početkom u 10 h u Sali za sastanke na drugom spratu zgrade Opštine Tivat.

- Sa privrednim društvima D.O.O „Vodovod i kanalizacija“Tivat i D.O.O „Vodcom“Tivat, 16.01.2014.godine i jednim predstavnikom Mjesne zajednice „Krtole“ Gojkom Jokićem, sa početkom u 12 h u sali za sastanke na drugom spratu zgrade Opštine Tivat.

- Javna rasprava sa građanima povodom Nacrta odluke planirana je  17.01.2014. godine .Nije održana, iz razloga što nije bila posjećena.

Javnu raspravu je sproveo Sekretarijat za komunalno stambene poslove i saobraćaj i Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj, koji su prepoznali i Klubove odbornika kao zainteresovane za raspravu o Nacrtu ove odluke. Shodno tome, 22. januara 2014.godine odražan je okrugli sto sa predstavnicima Klubova odbornika.

Primjedbe, prijedlozi i sugestije mogli su se dostavljati i pismeno, dostavom na Pisarnicu opštine ili na e-mail adresu Opštine.

ORGANI LOKALNE UPRAVE

Obrađivači Odluke su izvršili određene izmjene u odluci koje su se odnosile na formulaciju termina i to u :

- U članu 2 stav 1 alineja 6 u rečenici dodato „na granici urbanističke parcele”

- Članu 10  stav 3 i u članu 14 umjesto „ovlašćena organizacija” treba da stoji „ovlašćeno pravno lice” .

- Članu 19 stav 1 i stav 2 umjesto „zaposlenima društva” treba da piše „službenim licima”

- Članu 26 stav 1 treba da se briše riječ „kampova” .Član treba  da glasi –Privremeni vodovodni priključak se daje za potrebe privremenih objekata, gradilišta i za poljoprivredne nasade .Stavom 2 i 3 ovog člana definisana je potrebna dokumentacija za privremeni priključak.

- Članu 29 stav 1 i 2 dodaje se na kraju rečenice” prema utvrđenim uslovima društva”.

- Članu 42 ,dodat stav 2 ,3 i 4 radi zaštite i spriječavanja oštećenja cjevovoda .

- Članu 43 alineja 1,3,4, umjesto riječi” jedinice lokalne samouprave” treba da stoji – „opštine”.

- Član 59 stav 2 treba da glasi –„Društvo će pri isključenju korisnika koji se nedozvoljeno priključio utvrditi štetu procjenom na osnovu hidraulične propusnosti vodomjera za cijeli period nelegalnog priključka ukoliko se utvrdi, u slučaju nemogućnosti utvrđivanja perioda nelegalnog priključka obračun se vrši za protekli period od 3 mjeseca”.

SAVJET ZA RAZVOJ I ZAŠTITU LOKALNE SAMOUPRAVE dao je primjedbe i sugestije:

- Član 2 alineja 6 umjesto riječi „zatvarače” da stoji riječ u jednini „zatvarač postavljen 2 m od objekta ” .

Odgovor :Primjedba se ne prihvata .U Odluci su izjednačeni treminI u „ventil” . Drugi dio sugestije da je postavljen 2 m od objekta  ne prihvata se iz razloga što društvo u utvrđivanju  uslova za izradu projektne dokumentacije precizira mjesto postavljanja vodomjernog šahta.

- Član 5 „otklanjanje hitnih kvarova” prijedlog je da piše „otklanjanje kvarova”

Odgovor: Primjedba se prihvata.

- Član 10 stav 2 „Društvo vrši stalnu kontrolu higijenske ispravnosti kvaliteta vode za piće”.Prijedlog je da se izbriše riječ „stalnu”, odnosno da stav glasi „Društvo vrši kontrolu higijenske ispravnosti kvaliteta vode za piće”.

Odgovor: Primjedba se prihvata. Vrste,način i obim ispitivanja kvaliteta vode propisuje Pravilnik o bližim zahtjevima koje u pogledu bezbjednosti treba da ispunjava voda za piće („Službeni list CG”,broj 24/2012.godine ) odnosno odredbe člana 5,6 i 7 Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće („Službeni list SRJ”,broj 42/98 i 44 /99).

- Član 13 . Članovi Savjeta postavili su pitanje u vezi ovog člana:”Ko održava hidrante”?

Odgovor: Hidrante na uličnoj vodovodnoj mreži u skladu sa ovom Odlukom održava društvo, što je propisano članom 2 i 6 Odluke.

- Član 14 brisati riječ „vrste”, predlažu  da stoji  „Sve radove na uređajima javnog vodovoda.....”

Odgovor : Primjedba se prihvata.

- U vezi člana 16, članovi Savjeta postavili su pitanje pojma „solidarno” u kontekstu koji je naveden u ovom članu.

Odgovor: Član 16 povezan je sa članovima 14 i 15  ove Odluke  i pojašnjavaju obaveze korisnika, posebno obaveze u slučajevima promjene vlasnika nad nekretninom koja je priključena na javni vodovod kao i u slučajevima kada nad vlasništvom nekretnine ima više vlasnika. Navedeno znači da su svi solidarno (jednako) odgovorni za sve obaveze koje proističu iz odredbi ove Odluke.

- U članu 19 stav 1 i 2 umjesto rečenice „zaposlenima društva”, promjeniti naziv u „službenim licima”.

Odgovor: Primjedba je prihvaćena.

- Savjet je tražio pojašnjenje u vezi sa članom 24.

Odgovor: Iz člana 24 proizilazi, da na području gdje postoji mogućnost priključenja na javni vodovod, svaki vlasnik je dužan priključiti nekretninu u skladu sa odredbama ove odluke i zakonom. Takođe svaki objekat koji se priključuje na javni vodovod mora imati riješeno pitanje odvođenje otpadnih voda, a to je u  zavisnosti od lokacijskih mogućnosti;javni kanalizacioni sistem, biološki uređaj za prečišćavanje ili septička jama.

- U članu 27 stav 1(ranije bio član 25) poslije rečenice „tehničke dokumentacije” staviti tačku i brisati riječ koja je u nastavku „u postupku izgradnje objekta”. U istom ovom članu u stavu 3 u kojem stoji „u roku od 10 dana od dana podnošenja”, mišljenja su da je dug rok  i da ga treba skratiti.

Odgovor: Primjedba je prihvaćena, rok je skraćen na 7 dana.

U članu 28 brisati riječ „iza”. Ranije je naznačeno a tako je i u praksi da se pod objektima javnog vodovoda podrazumjeva pored ostalih i vodomjer i zatvarač ispred vodomjera.

Odgovor:U toku dorade Odluke ,odlučeno je da član 28 briše iz razlog što je suvišan.Iz odredbi odluke proizilazi obaveza društva za održavanje vodomjera kako u individualnim objektima tako i u stambenim etažnim objektima.

- U članu 36 stav 1 (ranije bio član 35), takođe predlažu da se briše riječ „iza” i umjesto riječi „ventila” satviti „zatvarača” u cilju izjednačavanja termina u čitavoj Odluci.Takođe, u ovom članu stav 2 brisati riječ „blagovremeno” i staviti „u skladu sa posebnim propisima”.

Odgovor:Primjedba je prihavćena u dijelu brisanja riječi „iza” a umjesto riječi blagovremeno dodata riječ u skladu sa posebnim propisima.U odluci je ostavljen termin ventili .

- U članu 43 alineja 3 (ranije bio član 42) brisati riječ ”stara se”. Prijedlog je da piše „planira i predlaže modernizaciju, proširivanje i usklađivanje kapaciteta javnog vodovoda u skladu sa .....” Takođe, u ovom članu alineja 6, brisati „u roku od 48h”.

Odgovor:Primjedba se prihvata u dijelu brisanja riječi „stara se” i prihvata se predložena formulacija. U dijelu brisanja roka od 48 h, primjedba se ne prihvata iz razloga što rok za otklanjanje kvara i normalizaciju pružanja usluge građanima mora biti propisan.

- U članu 58 stav 2 (ranije bio član 55)  predlažu da se briše „plaćanje se može vršiti neposredno inkasantu ” i da se  ovakva naplata više ne primjenjuje.

Odgovor: Primjedba se  prihvata.

D.O.O „VODOVOD I KANALIZACIJA”Tivat i D.O.O „VODACOM”Tivat, dali su sledeće primjedbe i sugestije:

D.O.O „Vodovod i kanalizacija” Tivat

- Predlažu da se u dijelu Odluke koji tretira obračun i naplatu izvršenih usluga, doda poseban član ili stav koji bi tretirao kolektivne stambene zgrade, obzirom da imaju problem kod fakturisanja obaveza sa centralnog vodomjera.

Odgovor: Primjedba se prihvata i u članu 55 (ranije bio član 52 ) Što podrazumjeva da stambene zgrade koje imaju konstituisanu skupštinu vlasnika stanara i upravnika odnosno status pravnog lica, sve obaveze koje proizilaze iz dijela centralnog vodomjera snosi „skupština stanara”.Ukoliko stambena zgrada nema status pravnog lica ,sve obaveze snose solidarno vlasici posebih djelova zgrade.

- U članu 26  (ranije bio član 24 stav 3) dodati i riječ „poljoprivredna gazdinstva ” ili sl. Odnosi se na mogućnost priključenja na javni vodovod parcela na kojima se vlasnici bave poljoprivrednom proizvodnjom.

Odgovor:Primjedba se prihvata i dodaju se  riječi „i poljoprivredne nasade” i dodat stav 3 .

- U članu 2 alineja 6 riječ “zatvarače“, zamjeniti u riječ  „zatvarač“ u jednini.

Odgovor:Primjedba je prihvaćena i izmjenjena je riječ zatvarači u ventil , radi izjednačavanja termina u odluci.

- U članu  5 u stavu 1 brisati riječ „hitnih“ i u stav 2 definicija priključka treba da glasi „Priključak je spoj na cijev javnog vodovoda uključujući i cijev do  zatvarača ispred vodomjera korisnika“. U stavu 3 istog člana preformulisati definiciju unutrašnje vodovodne instalacije „Unutrašnja vodovodna instalacija je interna instalacija vodovoda poslije vodomjera“.

Odgovor:Primjedba je prihvaćena u dijelu brisanja riječi hitnih .Stav 2 i 3 su brisani ,u poglavlju IV i V bliže su definisani termini priključka i unutrašnje vodovodne instalacije.

- Član 9 stav 2 i 3(ranije bio 8 stav 2 )propisati obavezu društva da obavijeste građane o prekidu korišćenja vode u slučajevima zagađenja.

Odgovor:Primjedba je prihvaćena.

- U članu 13 (ranije bio član 12 )predlažu da se definišu obaveze korisnika kada se voda koristi sa hidranata, odnosno postavljaju pitanje ko održava hidrantsku mrežu, da li služba zaštite i spasavanja ili društvo?

Odgovor:  Prvi dio primjedbe se ne usvaja, obzirom da je članom 12 propisano da se u slučaju gašenja požara voda koristi sa hidranata bez naknade, a u članu 55 stav 3 Odluke propisano je korišćenje vode za druge javne namjene. Što se tiče  održavanje hidranata, ista je dio primarne i/ili sekundarne vodovodne mreže i čini javni vodovod, te je održavanje obaveza Društva.

- U članu 22 alineji 7 (ranije bio 21 alineja 7) predlažu da se briše riječ „građevinskih“.

Odgovor: Prijedlog se prihvata. Napominjemo da Pravilnik o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite izvorišta i ograničenjima u zonama zaštite („Služebeni list CG“,broj 66/09), propisuje koji radovi se smiju a koji ne smiju  izvoditi u blizini i zaštitnim pojasevima izvorišta.

- U članu 28 i 36 (ranije bio 35 )  brisati riječ „iza”

Odgovor :Primjedba se prihvata,odnosno brisan je član 28 .

- U članu 32 (ranije bio član 31) dodati definiciju „pod vodovodnom armaturom koju ugrađuje društvo je ventil prije vodomjera, a korisnik plaća vrijednost vodomjera i armature poslije vodomjera”.

Odgovor:  Primjedba se ne prihvata, jer je članom 32 stav 3 veoma jasno  definisano ovo pitanje.

- U članu 37 (ranije bio 36) , dodati novi stav „Ako se kontrolom ustanovi da vodomjer odgovara propisima  troškove kontrole snosi korisnik”.

Odgovor:Primjedba je prihvaćena  na način da je cijeli član preformulisan,u predlogu odluke ovo pitanje definiše član 37.

- Član 42 u nacrtu odluke (u predlogu član 43) – Postavljeno je pitanje što ako društvo nije u mogućnosti da otkloni kvar u propisanom roku od 48 sati, usled elementarnih nepogoda ili nekih drugih raloga.

Odgovor: Rok se odnosi na prijave kvarova u redovnim situacijama, a ne na elementarne nepogode ili slične situacije. U situacijama elementarnih nepogoda važe posebni propisi.

- U članu 43 nacrta odluke (predlog član 44) dodati dvije  alineje i to „ukoliko na svoju kućnu instalaciju priključi objekat drugog fizičkog ili pravnog lica” i „ako sklonište vodomjera ne održava na propisan način„.

Odgovor:Primjedba je djelimično prihvaćena, tako što je dodata alineja:

„ ako na svoju kućnu instalaciju priključi objekat drugog fizičkog ili pravnog lica” i dodata alineja „ako se u previđenom roku ne priključi na kanalizacioni sistem”.Članom 32 nacrta ,odnosno članom 33 predloga  odluke definisna je mjera ukoliko korisnik ne održava vodomjernu šahtu propisanim uslovima,

- Data je primjedba da u Odluci se ne obrađuje protivpožarna zaštita objekata, odnosno cjevovoda koji su predviđeni za protivpožarnu zaštitu.

Odgovor: Navedeno nije predmet ove Odluke, odnosno protivpožarna zaštita objekata reguliše se posebnim propisima i ne može biti propisivana opštinskim odlukama.

- Propisati zabranu izvođenja radova u neposrednoj blizini glavnih vodova.

Odgovor:Pravilnik o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite izvorišta i ograničenjima u zonama zaštite („Službeni list CG“,broj 66/09) reguliše pitanje radovima koji smiju i koji ne smiju se izvoditi u blizini i zaštitnim pojasevima izvorišta i cjevovoda .U članu 42 stav 2 ,3 i 4 dodate su odredbe iz pomenutog Pravilnika.

- Član 49 kojim je definisana cijena koju korisnik treba da plaća, odnosno elementi cijene, smatraju da ne treba mijenjati.

Odgovor: Predlog je prihvaćen i struktura cijene ostala je ista.

-D.O.O „VODACOM“Tivat

- Vodacom podržava definisanje pretplate na pogonsku spremnost u članu 49. Odluke i naglašava da je bezbroj puta na svim radionicama u ministarstvima i u pisanoj formi iznosio svoj stav u vezi ovog pitanja. Da li se pravno može definisati Odlukom pitanje je i rizik Opštine.

Odgovor: Smatramo da je pretplata  za pogonsku spremnost vodovodne mreže kao element za formiranje i način naplate naknade za pružanje ove komunalne usluge u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima (član 12  stav 1 tačka 5 Zakona).

- U članu 43 alineja 11(u predlogu odluke član 44 alineja 12) predlažu da se odredi rok za plaćanje računa, obzirom da je  članom 8 stav 2 Zakona o komunalnim djelatnostima, propisano da se taj rok određuje. Predlažu da rok bude 2 mjeseca.

Odgovor :Prijedlog se prihvata.Član (predloga odluke 44 alineja 12)  glasiće“ako u roku od 2 mjeseca i pored ispostavljenih računa ne plati naknadu za utrošenu vodu“.

- U članu 3 Odluke predlaže se drugačija formulacija „korisnika“  i to: „Korisnik usluge (u daljnjem tekstu: korisnik) je fizičko i pravno lice koje je vlasnik nekretnine ili posebnog dijela nekretnine (stan, poslovni prostor, garaža i sl.) koja je priključena na sistem snabdijevanja vodom i/ili odvođenje otpadnih voda na području opštine iz člana 1 ovih Opštih uslova;

Korisnik nekretnine (zakupac, podzakupac, stanar i sl.) smatraće se, u  smislu ovih opštih uslova, korisnikom, ako je vlasnik obavezu plaćanja pisanim ugovorom prenio na korisnika nekretnine, te isti dostavio davaocu;

Odgovor:Prijedlog se ne prihvata, zbog mogućih komplikacija u slučajevima naplate obaveza. Drugi dio primjedbe je moguće prihvatiti,čime je izmjenjen član 3 predloga Odluke.

- U poglavlju VII Prava i obaveze korisnika,Vodacom predlaže formulisanje slijedećih obaveza „Korisnik može koristiti vodu isključivo za potrebe svog domaćinstva, poslovnog prostora, odnosno prema ugovornoj namjeni.

Korisnik se obavezuje da obavijesti davaoca o:

- o svakoj promjeni vlasništva nekretnine;

- promjeni korisnika;

- promjeni adrese;

- početku i prestanku obavljanja poslovne djelatnosti;

- promjeni namjene poslovnog ili stambenog prostora.

Korisnik je dužan da izvrši obaveze iz stava 2 ovog člana najkasnije u roku od 15 dana od dana nastale promjene, prilažući kopiju važeće isprave kojom se dokazuje nastala promjena.

U slučaju promjene korisnika (zbog promjene vlasništva i dr), dosadašnji korisnik ostaje u statusu korisnika i obveznika plaćanja sve do kraja tekućeg mjeseca, odnosno obračunskog perioda u kojem je kopijom važeće isprave obavijestio davaoca o promjeni korisnika.

Ukoliko korisnik kojeg davaoc vodi u evidenciji korisnika pravovremeno ne dostavi davaocu važeću ispravu kojom dokazuje promjenu iz stava 1. ovog člana, snosiće obavezu izmirenja pružene usluge do momenta njenog dostavljanja.

U slučaju smrti dosadašnjeg korisnika, promjene iz stava 1 ovog člana dužni su prijaviti njegovi nasljednici .

Ukoliko nasljednici ne izvrše promjenu u skladu sa prethodnim stavom Davalac će privremeno, a do prijave promjene iz prethodnog stava, tretirati Korisnika vode koji je ujedno i Korisnik nekretnine kao obveznika plaćanja usluge koju i koristi.

Ukoliko je korisnik vode korisnik nekretnine, vlasnik nekretnine solidarno odgovara davaocu za ispunjenje obveze nastale potrošnjom vode, ukoliko korisnik nekretnine ne plati cijenu za uslugu u rokovima utvrđenim ovim opštim uslovima.

Prije vršenja svake promjene u licu korisnika, dosadašnji korisnik je dužan podmiriti sve dospjele obveze davaocu.

Odgovor :Navedeni prijedlog je djelimično prihvaćen izvršene su izmjene u članovima 47,48,50 predloga Odluke ovog poglavlja.

- Predlažu da se  doda i član koji definiše  objekte odnosno korisnike koji ne mogu biti isključeni sa vodovodne mreže, na slijedeći način:

„Izuzetno, davalac ne može obustaviti isporuku vode zbog neplaćanja objektima od javnog interesa.

Upravni odbor JP ViK će posebnom Odlukom definisati korisnike kojima se ne može obustaviti isporuka vode i o tome izvestiti Osnivača.

Korisničkim ugovorom sa korisnicima čiji su objekti obuhvaćeni Odlukom iz stava 2 ovog člana utvrđuju se instrumenti obezbjeđenja plaćanja za utrošenu vodu i ostale usluge davaoca (avalirane mjenice, bankovne garancije...).

Objektima korisnicima navedenim u stavu 1 ovog člana može se uskratiti usluga zbog neplaćanja ukoliko korisnik ne obezbijedi odgovarajuće garancije prema uslovima iz stava 2 ovog člana.

Odgovor:Prijedlog nije prihvaćen

- S obzirom da novi Predlog Zakona o komunalnim djelatnostima predviđa kao obavezu potpisivanje ugovora sa korisnicima Vodacom predlaže da se razmotri mogućnost definisanja ove obaveze i ovom Odlukom.

Odgovor:Zakon o zaštiti potrošača koji je usvojen na početku ove godine   , obavezuje zajljučivanje  ugovora sa korisnikom.U predlogu odluke dodat je član 8 u članu 63 prelaznih i završnih odredbi određen rok zaključivanja ugovora.

- Kod pitanja baždarenja vodomjera u vezi troškova baždarenja kad korisnik traži isto, Vodacom predlaže sljedeće: „Korisnik može da zahtijeva da se ispita ispravnost vodomjera. Zahtjev se podnosi u pisanoj formi.

Ako se ustanovi da je vodomjer neispravan količina isporučene vode obračunava se po prosječnoj potrošnji za isti period u prethodnoj godini, odnosno prema potrošnji iz prethodnog mjeseca tekuće godine ukoliko nema podataka o potrošnji prethodne godine za isto vremensko razdoblje.

Troškove ispitivanja ispavnosti vodomjera snosi Davalac osim u slučaju kada          se ustanovi da je vodomer ispravan. U tom slučaju ove troškove kao i troškove demontaže vodomera snosi Korisnik.

Odgovor:Primjedba se prihvata i član 37 (ranije bio član 36)Odluke je preformulisan.

- U članu 44 (ranije bio član 43). Odluke treba da stoje i sljedeće tačke:

1.Ako Korisnik omogući drugom korisniku da se priključi na vodovodnu instalaciju njegovog objekta bez saglasnosti davaoca,

2. Ako spremište vodomjera nije izgrađeno ili je isto zatrpano, zagađeno ili nepristupačno a korisnik i pored opomene nije popravio stanje

3. U svim ostalim slučajevima koji su u suprotnosti sa odredbama ove Odluke.

Odgovor :Primjedba se prihvata, osim tačke 2 koja je već propisana odrebama člana 32 Odluke.

- Podnaslove  „obaveza društva „ i „obaveza korisnika“ u II poglavlju izbrisati.

Odgovor:Primjedba se prihvata.

PIMJEDBE I SUGESTIJE ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE

Na sjednici Skupštine Opštine Tivat održanoj 12. 12. 2013.godine, na kojoj je usvojen Nacrt Odluke o javnom vodosnabdijevanju, odbornik  Arsić Vladimir tražio pojašnjenje i dao sugestije na članove 9, 49 i 56 Odluke.

- Članom  9 stav 2 (u predlogu odluka član 10 stav 2) stoji da Društvo vrši stalnu kontrolu higijenske ispravnosti kvaliteta vode za piće.Na ovu konstataciju odbornik Arsić predlaže da umjesto stalnu kontrolu stoji „svekodnevnu kontrolu “.S obzirom da je u pitanju kvalitet vode za piće, smatra predloženu formulaciju boljom.

Odgovor:Prijedlog se ne prihvata. .Društvo je obavezno da u skladu sa posebnim propisima Zakonom o vodama, Zakonom o bezbjednosti hrane i Pravilnikom o bližim zahtjevima koje u pogledu bezbjednosti treba da ispunjava voda za piće, u propisanom vremenu  vrši ispitivanje kvaliteta vode za piće, kao i način i broj ispitivanja kvaliteta vode  u raznim slučajevima. Formulacija koja stoji u Odluci „stalnu kontrolu“,(odnosno u predlogu Odluke „kontrolu“), ne umanjuje ni važnost ni obavezu da društvo vrši ispitivanje kvaliteta vode za piće.

- Članom 49  (u predlogu Odluke je član 51) propisano je šta korisnik plaća i to :-pretplatu za pogonsku  spremnost vodovodne mreže i mjernih instrumenata u visini  od 3 m3 vode mjesečno i  cijenu isporučene količine vode koju utvrđuje organ upravljanja društva u skladu sa zakonom. Postavlja pitanje i da li se sada naplaćuje pretplata iz stava 1 alineja 1 ovog člana  i da li treba da se naplaćuje.

Odgovor:Pretplata za pogonsku spremnost vodovodne mreže  se  naplaćuje. To je obaveza plaćanja koja je definisana u staroj odluci o vodosnabdijevanju iz 1999. godine („Sl.list RCG-opštinski propisi“,br. 17/99). Ukoliko se ista ukine, društvo će morati korigovati cijenu vode. Na okruglim stolovima koji su održani sa predstavnicima D.O.O “Vodovod i kanalizacija“ Tivat i D.O.O “Vodacom“ Tivat, podržava se predlog da cijenu vode sačinjavaju elementi definisani u članu 49 .

Napominjemo i da je članom 12 stav 1 tačka 5 Zakona o komunalnim djelatnostima propisano:

„Nadležni organ jedinice lokalne samouprave propisuje elemente za formiranje i način naplate naknade za korišćenje komunalnih usluga“.

- Članom 56 stav 2 (u predlogu odluke član je 59 stav 2)propisano je da će Društvo pri isključenju korisnika koji se nedozvoljeno priključio utvrditi štetu na osnovu hidraulične propusnosti vodomjera za protekli period od 3 mjeseca. Period od 3 mjeseca odbornik Arsić predlaže da je ovaj period od 3 mjeseca malo I kako je u pitanju nedozvoljeno priključenje, ukupnu štetu treba naplatiti.

Odgovor : Prihavata se  prijedlog. Član 59 stav 2 u predlogu Odluke formulisaće se da će Društvo pri isključenju korisnika koji se nedozvoljeno priključio utvrditi štetu procjenom na osnovu hidraulične propusnosti vodomjera za cijeli period nelegalnog priključka ukoliko ga je moguće utvrdi, a u slučaju nemogućnosti utvrđivanja perioda nelegalnog priključka obračun će se vršiti za period od 3 mjeseca.

PRIMJEDBE I SUGESTIJE PREDSTAVNIKA KLUBOVA ODBORNIKA

Na sastanku 21.01.2014.godine sa predstvnicima klubova odbornika, nije bilo nikakvih primjedbi ni sugestija na nacrt Odluke o javnom vodosnabdijevanju.

SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNO STAMBENE POSLOVE I SAOBRAĆAJ,

i

SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE I EKONOMSKI RAZVOJ

Broj: 1002-337/2-13

Tivat, 24.02.2014.godine

SEKRETAR,

Zorica Gverović, dipl.pravnik   s.r

Broj: 0819 -355-92				             SEKRETAR,

Tivat, 24. 02. 2014.godine                                   Rajka Jovićević, dipl. ecc   s.r