| CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke |  | Obrazac 9 Član 29 Zakona o javnim nabavkama |
| --- | --- | --- |

Naručilac Opština Tivat, 
Broj 02/12 
Mjesto i datum Tivat 27/01/2012

Na osnovu čl. 29 i 63 Zakona i javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

## ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ŠOPINGOM

### I Podaci o naručiocu

| Naručilac: Opština Tivat | Kontakt osoba/e: Slobodan Gredo |
| --- | --- |
| Adresa: Trg magnolija br.1 | Poštanski broj: 85320 |
| Grad: Tivat | Identifikacioni broj: 02008599 |
| Telefon: 032 661 326 | Fax: 032 671 387 |
| Elektronska pošta (e-mail): investicije@opstinativat.com | Internet stranica (web): www.opstinativat.com |

### II Mjesto i datum objavljivanja poziva za javno nadmetanje:

Portal Uprave za javne nabavke: www.ujn.gov.me 
Dana: 27/01/2012 14:13:23

### III Predmet javne nabavke

Top of Form

Robe 
Radovi 
Usluge

Bottom of Form

### IV Opis predmeta javne nabavke

| 45243000-2 | Radovi na objektima za zaštitu obale |
| --- | --- |

Opis (dodatak)

Radovi na izgradnji mula kod jedriličarskog kluba Delfin u Tivtu.

Top of Form

Označiti da li se predmet javne nabavke nabavlja kao:

cjelina 
partije (navesti partije)

Ponuđač može dostaviti ponudu za jednu, više ili sve partije.

Bottom of Form

### V Tehnička specifikacija odnosno predmjer radova

01-00 PRIPREMNI RADOVI 

01-01 Demontaža postojeće konstrukcije od drveta, i konstrukcije od metala sa deponiranjem na gradsku deponiju 

m2 235,93 
" 
02-00 BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI (GN 400) 


" 
01-02 Štemanje postojećih betonskih šipova 40 cm iznad nivoa mora u visinu od 23cm, i da se obezbedi odvoz šuta do gradsku deponiju, pri tom da se obrati posebnu pažnju na postojeću armaturu koja treba da se zaštiti do sledećeg rada s njom m3 0,90 

01-03 Čišćenje postojeće armature od preostalog betona i rdje, svaki šip posebno se računa sa po najmanje 4 šipke kom 25,00 

01-04 Štemanje obale zbog formiranja ankera za naleganje nove betonske gredne konstrukcije, i da se obezbedi odvoz šuta do gradsku deponiju m3 0,84 

01-05 Čišćenje metalnih postojećih šipova od nanosa i rdje i priprema za ispuna betonom kom 9,00 

01-06 Bušenje ankernih rupa u postojeće betonske šipove otvor 14 mm, zbog omogućavanje vezivanje sa novom betonskom konstrukcijom po 3 komada po šipu kom 25,00 



Radovi se izvode na moru, beton mora da se radi sa svim standardima i aditivima za ovakvi uslove rada 

04-00 BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI, 

04-01 Oplatiranje, armiranje i betoniranje krune betonski šipova prema opisu i nacrt detalja, sa svim pripratnim i pripremnim radovima 

m3 0.7 

04-02 Oplatiranje, armiranje i betoniranje armirano betonske gredne konstrukcije prema projektu i nacrt detalja, sa svim pripratnim i pripremnim radovima 
m3 17.32 
04-03 Oplatiranje, armiranje i betoniranje temeljnih oporaca na obali za novu arm. bet. grede prema projektu, sa svim pripratnim i pripremnim radovima 
m3 17.53 

04-04 Punenje betonom metalnih šipova i njihova priprema za primanje novu bet. Konstrukciju, prema projektu, sa svim pripratnim i pripremnim radovima 
m3 10.8 

UKUPNO IZNOS 


04a-01 ARMIRAČKI RADOVI 
"Nabavka, ciscenje, secenje, savijanje, montaza i ugradjivanje glatke armature (GA 240/360), rebraste (RA 400/500) i mrezaste (MAG 500/560) armature. 
Kolicine armature uzete su aproksimativno, stavarne kolicine uzeti iz statićkih detalja. 
Obracun po kilogramu ugradjene armature. 
" 


Grede 
Krune stubova 
Oporci 
kg 1.900,00 


05-01 Nabavka i montaža drvenih fosni d=5cm od borovog drveta sa kompletno zaštitom i impregnacijom, kompletiranje motaže fosni sa šrafima od nerdjajućeg čelika dijametar 12mm sa metalnom tiplom, ankerisan 12cm u betonsku grednu konstrukciju, prema detalju. Montiranje fosni da se izvodi sa 2+2 šrafa po jednom komadu fosne, koja je širine 20-25 cm 
Obračun po m2 kompet izvedene pozicije. 
m2 215,00 


09-01 Nabavka I montaža bitvi od nerdjajućeg čelika ankerisane za betonsku grednu konstrukciju prema standardima i propisima za ovu vrstu rada 
Obračun po komad izvedene pozicije. kom 24,00 

UKUPNO IZNOS

### VI Procijenjena vrijednost javne nabavke

Iskazati procijenjenu vrijednost javne nabavke u erurima sa uračunatim PDV-om: 50000.00 €

### VII

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, kao osnovne, odnosno pretežne djelatnosti, dokaz o ispunjavanju ovog uslova ne smije da budu stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda.

### VIII Način plaćanja

po privremenim situacijama

### IX Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge

Datum 12/03/2012

### X Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude

Najniža ponuđena cijena

### XI Jezik ponude

crnogorski

### XII Rok i mjesto za dostavljanje ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 08 h do 11 h sati, zaključno sa 10/02/2012 godine do 11 h sati, nesporednom predajom na arhivi naručioca, adresa Trg magnolija br.1

Ponude se mogu predati i elektronskim putem (u skladu sa Zakonom o elektronskom potpisu i Zakonom o elektronskoj trgovini), kao i preporučenom pošiljkom sa povratnicom.

Blagovremena ponuda je ponuda koja je dostavljena u roku određenom u zahtjevu za dostavljanje ponuda šopingom.

### XIII Vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica biće održano 10/02/2012 godine u 12 h sati, adresa Opština Tivat - sala za sastanke

### XIV Rok za donošenje odluke

Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude odnosno odluke o obustavljanju postupka javne nabavke 
17/02/2012 
Ukoliko Naručilac ne bude u mogućnosti da odluku donese u navedenom roku ponuđači će biti obavješteni o produženju roka

### XV Pravna pouka

Ukoliko smatraju da su im zahtjevom za dostavljanje ponuda šopingom, povrijeđena prava i na pravu zasnovani interesi, aktivno legitimisana lica mogu izjaviti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki u roku od 10 dana od dana objavljivanja zahtjeva za dostavljanje ponuda šopingom.

### XVI Dodatne informacije

U cilju zaštite od neozbiljnih ponuda, ponuđači su dužni da dostave garanciju ponude na iznos 2% od ponuđene cijene kao obaveza da ostaju pri svojoj ponudi 60 dana od dana otvaranja ponuda.Prvorangirani ponuđač je dužan dostaviti garanciju za dobro izvršenje posla 5% od ugovorene vrijednosti. 
Otvaranju ponuda mogu da prisustvuju ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ponuđača.

| Službenik za javne nabavke Slobodan Gredo | M.P. | Odgovorno lice naručioca Miodrag Kankaraš |
| --- | --- | --- |

Top of Form

Bottom of Form